## Slide 1
指定事業所の変更に係る手続きの考え方
具体的には、
人の健康又は生活環境の保全への影響が増大する可能性のある変更等
その他事後のある一定期間に変更等の内容を把握していれば支障のない事項
周辺の地域の生活環境に対する影響のあるもので行政が事前に把握すべき事項
変更許可（８条）の対象
変更届出（10条）の対象
Notes: 条例では、指定事業所の設置時に申請した事項に関してその後変更を行う場合には、事前の変更許可又は事後の変更届出が必要になりますが、どちらの手続きの対象となるかは、変更事項のうち、
周辺の地域の生活環境に対する影響のあるもので、行政が事前に把握すべき事項、これは具体的には人の健康又は生活環境の保全への影響が増大する可能性がある変更等ですが、これについては変更許可
その他の、事後のある一定期間に変更等の内容を行政が把握していれば支障のない事項を変更届出
と整理して規定しています。
具体的な事例でみると、例えば、事業拡大に伴い指定施設の増設を予定しており、増設により敷地境界での騒音等の予測値が増大する場合は、影響が増大する変更であるため、変更許可の対象となります。

## Slide 2
３条２項８号（指定施設の種類及びその種類ごとの数並びに指定施設ごとの規模、能力、構造、用途、配置及び使用時間）の変更
設置許可時に申請を行った事項（３条２項）の変更のうち、変更許可又は変更届出の対象となる事項を改めて見直した。
改正
内容①
【改正内容】
改正前は予測値が増大しない変更は全て変更届出の対象であったが、使用時間等の変更により規制基準が厳しくなる変更は、変更許可の対象と改めた。
Notes: 今回の改正では、前のスライドで示した考え方に沿って、改めて、どちらの手続きの対象とすべきかを整理し、一部見直しを行いました。
【改正内容①３条２項８号に定める指定施設の種類及びその種類ごとの数並びに指定施設ごとの規模、能力、構造、配置及び使用時間の変更について】
※新規の設置許可時に申請すべき事項は条例３条２項に規定
改正前の条例では、これらの変更に伴い予測値が増大する場合は変更許可としており、それ以外の変更は全て変更届出の対象としていました。
しかし、使用時間を変更すること等により、予測値に変更はなくとも、規制基準が変更になることがあり、これについては、周辺の地域の生活環境に対する影響があるとして、行政が事前に把握すべき事項に該当すると考えられることから、当該変更により規制基準が厳しくなる場合には、変更許可の対象となるよう改めました。

## Slide 3
使用時間
8：00
16：00
8：00
16：00
22：00
18：00
騒音及び振動の規制基準値厳しくなる
使用時間
8：00
16：00
17：00
使用時間
①使用時間を22時まで延長する場合
②使用時間を17時まで延長する場合
変更許可
変更届出
規制基準値変わらない
★使用時間の変更により騒音及び振動に係る規制基準が変わる
19：00
Notes: 具体的な事例で当てはめてみると、
例えば、８時から16時まで施設を使用するとして許可を受けていた指定事業所が使用時間を22時まで延長したとします。
この場合、18時には騒音に係る規制基準が、19時には振動に係る規制基準がそれぞれ厳しくなりますので、騒音・振動に関する敷地境界での予測値が、厳しくなった規制基準を満足しているかという観点で事前の確認が必要になります。
これは、変更許可の対象ということになります。
しかし、例えば17時まで１時間だけ延長するという場合には、適用される規制基準に変更はなく、予測値にも変更がないことから、事後の変更届出の対象となります。

## Slide 4
３条２項19号（公害の防止の方法に関する計画）の変更
改正
内容②
【改正内容】
改正前は予測値が増大しない変更は全て変更届出の対象であったが、数値による規制基準がない事項のうち、設備に係る変更は、変更許可の対象と改めた。
項目 | 変更許可の対象となる変更
粉じんの規制基準に係る変更 | 集じん設備、散水設備、防じんカバー等に係る変更
悪臭の規制基準に係る変更 | 吸着設備、洗浄設備、燃焼設備、その他の脱臭設備に係る変更
炭化水素系物質の受け入れ等の作業に係る貯蔵施設、出荷施設及び給油施設の設備基準に係る変更 | 炭化水素系物質の排出防止処理設備に係る変更
Notes: 【改正内容②３条２項19号に定める公害の防止の方法に関する計画の変更について】
改正前の条例では、変更に伴い予測値が増大しない場合には全て変更届出の対象となっていましたが、指定事業所に適用される規制基準の中には、粉じんや悪臭など数値による規制基準がないことから、予測値を算出していないものがあります。
しかし、これら予測値を算出していない事項に関係する公害防止の方法の変更の中には、生活環境に影響がある変更もあり、中には影響が増大することになるものもあると考えられます。
このことから、数値による規制基準がない事項のうち、設備に係る変更を行う場合には変更許可の対象となるよう改めました。これは、設備については、変更後に是正することが困難であることから、事前に確認を行うこととしたものです。
具体的には表に示したとおりであり、粉じんの場合には、集じん設備や散水設備等に係る変更を行う場合、悪臭の場合には吸着設備や洗浄施設等に係る変更を行う場合には変更許可が必要となります。

## Slide 5
改正
内容③
３条２項９号（原材料、燃料及び用水の種類及び使用量）の変更
【改正内容】
改正前は予測値が増大しない変更は手続き不要であったが、変更届出の対象と改めた。
改正
内容④
３条２項16号（炭化水素系物質の受け入れ等の作業を行う指定事業所における、指定施設において保管する炭化水素系物質の種類及び量）の変更
【改正内容】
改正前は予測値が増減により手続きを分けていたが、当該変更により予測値の増減は生じないことから、一律変更届出の対象と改めた。
改正
内容⑤
３条２項17号（生コンクリートプラント等を設置する指定事業所における自動車の出入口の位置）の変更
【改正内容】
改正前は手続き不要であったが、変更許可の対象と改めた。
Notes: 【改正内容③３条２項９号に定める原材料、燃料及び用水の種類及び使用量の変更について】
改正前は予測値が増大しない場合は手続き不要でしたが、原材料や燃料の変更等により排ガスや排水等に影響を与えることもあることから、その変更については、事後であっても行政が把握すべき事項であるとして、変更届出の対象としました。
【改正内容④３条２項16号に定める炭化水素系物質の受け入れ等を行う指定事業所における保管する炭化水素系物質の種類及び量の変更について】
改正前は予測値の増減により手続きを分けていましたが、当該変更によって予測値が増減することはないことから、一律変更届出の対象に改めました。
【改正内容⑤３条２項17号に定める生コンクリートプラント等を設置する指定事業所における自動車の出入口の位置の変更について】
改正前は手続き不要となっていましたが、当該事項は許可の基準でもあり、変更により生活環境への影響が生じる可能性はあることから、変更許可の対象と改めました。

## Slide 6
変更にあたっての手続きに関するお問い合わせ先
具体的な変更にあたっての手続きの要否等については、事業所の所在地によりそれぞれ担当の窓口にご確認ください。
所在地 | 問合せ先
鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 | 横須賀三浦地域県政総合センター 環境部環境課
厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 | 県央地域県政総合センター 環境部環境保全課
茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 | 湘南地域県政総合センター 環境部環境保全課
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 | 県西地域県政総合センター 環境部環境保全課
相模原市 | 相模原市環境保全課
横須賀市 | 横須賀市環境管理課
平塚市 | 平塚市環境保全課
藤沢市 | 藤沢市環境保全課
Notes: 具体的な変更にあたりどの手続きが必要になるかは、事例ごとにその変更事項に応じて慎重に判断する必要があります。
このため、変更にあたっては、事業所の所在地によりそれぞれ担当の窓口に相談をお願いします。

## Slide 7
■指定施設の追加及び削除
指定作業51「資源の再生又は廃棄物の処理の作業」関連
※改正前は当該４施設は、資源の再生の作業に用いる場合のみ指定施設の対象であった。
廃棄物の処理の作業に用いる指定施設に乾燥施設、圧縮成形施設、発酵施設及びメタン発酵施設を追加
指定作業58「写真の現像又は図面の複写の作業」関連
ガス現像式ジアゾ複写機を削除
Notes: 【指定施設の追加及び削除】
指定事業所とは、指定施設を用いて指定作業を行う事業所ですが、この指定施設は規則別表第１において規定されています。
今回、条例改正を契機として指定施設についても見直しを行い、必要な追加及び削除を行いました。
指定施設の追加ですが、指定作業51「資源の再生又は廃棄物の処理の作業」に関連する施設として、
乾燥施設、圧縮成形施設、発酵施設及びメタン発酵施設の４施設を「廃棄物の処理の作業」に用いる指定施設に追加しました。
この４施設は、改正前は「資源の再生の作業」に用いる場合には指定施設に該当していましたが、「廃棄物の処理の作業」に用いる場合は対象となっていませんでした。
しかし、公害発生の蓋然性を考えると、「廃棄物の処理の作業」に用いる場合についても同様に対象とすべきとして、今回の改正により追加しました。
次に指定施設の削除ですが、指定作業58「写真の現像又は図面の複写の作業」に関連する施設として「ガス現像式ジアゾ複写機」を削除しました。
これは、図面等の複写作業はガス現像式ジアゾ複写機からＰＰＣ複写方式に置き換えられ、図面の作成自体も近年CADが主流となっていることから、そもそも複写そのものを行う必要性が少なくなってきているとして、今後施設が増加する可能性も低いと考えられることから削除しました。
なお、指定施設の追加について、これまで指定事業所に該当しない事業所が既にこれらの施設を設置している場合には、10月１日から３カ月以内に条例第15条に基づく既設届出を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。
また、削除された施設を設置する指定事業所については特段手続きの必要はありません。